Рекомендации председателям садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих товариществ (объединений) по проведению
мероприятий, связанных с работами по водопонижению
подтапливаемых участков на территориях в период повышения уровня
грунтовых вод или выпадением обильных осадков.

- Провести комплексное обследование земель товарищества (индивидуальных участков и земель общего пользования) на предмет определения геодезических отметок если такая работа не производилась ранее.

- Определить низменные отметки земель товарищества и разработать схему отвода воды подтапливаемых земель в близлежащие естественные (искусственные) водоприемники (реки озера, пожарные водоемы, болота и т.д.)

Разработано Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»

- Получить разрешительную документацию на производство земляных работ (ордер) и оформить лесопорубочный билет на удаление древесной и кустарниковой растительности в зоне прокладки водоотводных каналов в администрации муниципального образования, в границах которого находится товарищество.

ГГРАВИТТЛ WTW) МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ П РИРОДОПОДЬИ >ВЛНИЯ
М ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ПОРУКОЧИЫЙ КИ.1КТ*} «И1Ш11 С oi

(•и iMmpiw ч рг*п*пргюта-цк*ычтс41

■ ■ «П1ИИЩ ■ Ц1Ш

■ ЛМЯИ&

- Организовать работы по опиловке и очистке водоотводных каналов от древесной и кустарниковой растительности (при необходимости) на территории товарищества в зоне проведения работ.

Разработано Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»

5. Своевременно осуществлять расчистку каналов от плотин бобров и заторов растительности.

6. Осуществить проведение земляных работ (с привлечением экскаваторной техники) по углублению существующих каналов, а при необходимости, строительству новых водоотводящих каналов в соответствии с утвержденной схемой работ и геодезическими отметками.

Разработано Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»

7. Следить за установленными трубоперсездами под дорогами (проездами) в товариществе для беспрепятственного сброса воды и обеспечения проезда автотранспорта.

Разработано Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»